T.P : T.S.                                                    Calorimétrie.

(D’après un TP de Mr Daini site labotp.org)

L’eau liquide est une phase condensée. Lorsqu’elle reçoit un transfert thermique, sa température augmente et donc son énergie interne augmente aussi. Comment relier la variation d’énergie interne de l’eau à sa variation de température ?

I – EXPERIENCE

Pour mesurer les transferts thermiques mis en jeu au cours d’échanges thermiques ou de transformations chimiques, on peut utiliser un calorimètre. Il s’agit d’une enceinte thermiquement isolée du milieu extérieur. Un calorimètre comprend généralement un système d’agitation et un thermomètre.

Un calorimètre est dit idéal si son contenu n’échange pas d’énergie thermique avec l’extérieur. On se placera dans ce cas.

Peser précisément une masse meau d'eau distillée à température ambiante correspondant à un volume d’environ 140 mL. La verser dans un calorimètre contenant une résistance chauffante à immersion (thermoplongeur), un agitateur et un thermomètre.

Réaliser le circuit représenté sur le schéma précédent en réglant le générateur de tension à 6 V . Régler l’ampèremètre sur le plus fort calibre (10 A continu). Attention le rhéostat présente 2 bornes noires A et B tel que la résistance RAB = Rmax =100 Ω. Elle  comporte également une borne rouge C reliée à un curseur. La résistance entre la borne C et B est comprise entre :  O Ω < RBC < RAB =  100 Ω  suivant la position du curseur. En reliant le circuit entre les bornes R et C et en déplaçant le curseur on peut donc faire varier la résistance dans le circuit et par conséquent l’intensité qui le traverse. Faire vérifier le montage.

* Fermer l'interrupteur, déplacer ensuite le curseur de manière à  régler l’intensité du courant à une valeur d’intensité i = 2 A. Noter la valeur de l’intensité exacte du courant sur votre compte rendu. Ouvrir l’interrupteur. Mesurer la température initiale Ɵ0 de l'eau. Fermer l’interrupteur en déclenchant simultanément le chronomètre. Mesurer et noter la tension U aux bornes de la résistance.

* En agitant l’eau en permanence, relever la température Ɵ de l'eau toutes les minutes (pendant 15 minutes environ) et consigner les résultats dans le tableau suivant :

| ts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔƟ=Ɵ-Ɵo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Eteindre les appareils de manière à économiser les piles : l’environnement vous remercie !!!!!!!!!

II – EXPLOITATION DES RESULTATS

Info : la variation d’énergie interne ΔUS d’un système macroscopique fermé S, qui échange avec le milieu extérieur du travail W et du transfert thermique Q est égale à : ΔUS = WS + QS.

WS et QS sont comptés positivement s’ils sont reçus par le système S du milieu extérieur.

WS et QS sont comptés négativement s’ils sont cédés par le système S au milieu extérieur.

Info : Soit U la tension aux bornes d’une résistance et I l’intensité qui la traverse. La puissance électrique P consommée par une résistance est P = U.I. Le travail électrique reçu par la résistance pendant la durée Δt est

W = P. Δt.

1. On considère le système {résistance} : schématiser les échanges énergétiques entre ce système et l’extérieur en indiquant la nature et le signe des transferts d’énergies.

2. Exprimer le travail électrique Wres reçu par la résistance en fonction de U, I et de la durée Δt.

3. On admet que tout le travail électrique Wres reçu par la résistance est intégralement transformé en énergie thermique Qres : que vaut alors la variation d’énergie interne de la résistance notée ΔUres ?

4. Soit le système {eau + calorimètre} : ce système reçoit le transfert thermique cédé par la résistance.

a. Schématiser les échanges énergétiques entre ce système et l’extérieur.

b. En déduire une relation entre la variation d’énergie interne ΔUeau+cal du système et Δt.

5. Dans un tableur, faire calculer les valeurs de ΔU eau+cal à partir des valeurs du tableau.

6. Dans le tableur, tracer le graphe ΔU eau+cal en fonction de ΔƟ. Commenter l’allure du graphe.

7. Déterminer la valeur et l’unité du coefficient directeur k du graphe précédent.

Info : la variation d’énergie interne d’une phase condensée X (solide ou liquide) ΔUX de masse mx et de capacité thermique massique Cx dont la température varie de ΔƟ s’écrit : ΔUX = mX.Cx.ΔƟ

8. On note respectivement cAl et ceau les capacités thermiques massique du calorimètre (en aluminium) et de l’eau (en J.g-1.C-1). Exprimer, littéralement, les transferts thermiques QCal et Qeau reçus par le calorimètre, (de masse mcal) et l’eau. En déduire l’expression de ΔU eau+cal.

9. Montrer alors que k = mcal.cAl + meau.ceau. En déduire une valeur expérimentale de ceau.

(Donnée : cAl = 0,897 J.g-1.°C-1).

10. Les tables donnent ceau = 4,18 J.g-1.°C-1. Comparer la valeur expérimentale obtenue à celle des tables. Comment expliquer une éventuelle différence entre les deux valeurs ?

11. Rassembler les résultats de tous les groupes et calculer une valeur moyenne ainsi que l’écart-type σn-1.

L’incertitude de répétabilité sur ceau est donnée par la relation : U(ceau) =k.  où n est le nombre de mesures de ceau et k le coefficient de Student donné dans le tableau ci-dessous.

En considérant un niveau de confiance de 99 % exprimer ceau sous la forme : ceau = ceau.moy ±U(ceau).

T.P : n°.                                                    Calorimétrie.

-Calorimètre

- Balance

-éprouvette graduée 150 mL

- Thermomètre

-multimètre

-générateur 6V/12V

-Interrupteur

-Chronomètre

Correction.

II – EXPLOITATION DES RESULTATS

1. On considère le système {résistance} : la résistance reçoit le travail électrique Wres et cède de l’énergie thermique Qres, d’où le schéma du bilan énergétique :

Avec Wres > 0 et Qres < 0 .

2. Le travail électrique Wres reçu par la résistance est : Wres = UxIxΔt.

3. On admet que tout le travail électrique Wres reçu par la résistance est intégralement transformé en énergie thermique Qres : dans ce cas Wres = - Qres et ΔUrésistance = Wres + Qres = 0. La variation d’énergie interne de la résistance est nulle.

4. a. On considère le système {eau + calorimètre} : le système reçoit le transfert thermique - Qres de la part de la résistance d’où :

b. ΔUeau+cal = - Qres = Wres soit ΔUeau = UxIxΔt .

5. En convertissant Δt en s on calcule avec les valeurs de U et I les valeurs de ΔUeau :

7. En modélisant avec Excel® le graphe par une fonction linéaire, le coefficient directeur k vaut 689 J.°C-1.

8. On a : Qeau = meau.ceau.Δθ et Qcal = mcal.cAl.Δθ

Donc ΔUeau+cal = Qeau + Qcal = (meau.ceau + mcal.cAl).Δθ

9. La modélisation du graphe donne : ΔUeau+cal = k. Δθ.

Par identification avec l’expression : ΔUeau+cal = (meau.ceau + mcal.cAl).Δθ

on a : k = mCal.cAl + meau.ceau

On mesure mCal = 31,3 g.

10. Les tables donnent ceau = 4,18 J.g-1.°C-1 ce qui donne un écart relatif de 10,5 %.

Cet écart relatif peut s’expliquer par les hypothèses faites qui ne sont pas parfaitement réalisées :

- ΔUres = Wres + Qres = 0 : tout le travail électrique reçu par la résistance n’est pas intégralement transformé en transfert thermique

- ΔUeau+cal = - Qres : tout le travail électrique reçu par la résistance ne sert pas intégralement à faire augmenter l’énergie interne du l’eau et du calorimètre ;

- Calorimètre parfaitement isolé.

11. Résultats des mesures des élèves pour ceau en J.g-1.°C-1.

5,1 ; 5,06 ; 4,23 ; 4,57 ; 4,57 ; 4,35 ; 4,71 ; 4,10 ; 4,62 ;

Moyenne : ceau, moy = 4,59 J.g-1.°C-1.

Ecart-type : σ = 0,36 J.g-1.°C-1.

Incertitude: U = 0,45 J.g-1.°C-1.

Donc : ceau = 4,59 ± 0,45 J.g-1.°C-1 soit 4,14 J.g-1.°C-1 < ceau < 5,04 J.g-1.°C-1 .

La valeur donnée dans les tables ceau = 4,18 J.g-1.°C-1 est comprise dans l’intervalle précédent.