| Observer : ondes et matière | Chapitre 1 : ondes et particules |
| --- | --- |

Animation

1. compteur Geiger

2. l'effet de serre

3. ondes sismiques

4. le sismomètre (CEA)

5. ondes sonores planes (ostralo.net)

6. le microphone

## I) les rayonnements

### I-1 définition d'un rayonnement

Le soleil est la principale source de rayonnement du système solaire. Qu'est-ce qu'un rayonnement? Quelles en sont les différentes sources? Comment les détecter?

A compléter avec les mots : ondes électromagnétiques (OEM), neutrons, d’énergie, particules, protons.

#### Un rayonnement est un transfert _________________d'énergie qui peut s'effectuer sous 2 formes:

#### - __________________________ _____________les ondes électromagnétiques OEM (combinaison d'un champ électrique et magnétique qui se propagent dans le vide ou dans la matière)

#### - les ________________________particules (________________, neutrons, _____________________protons, noyaux d'hélium ...)

A compléter avec les mots : longueur d’onde, =f = 1/T , fréquence, période de vibration T, l’inverse, Hertz, Hz, 3,00x108, .

#### Rappel: une onde électromagnétique est caractérisée par:

#### - sa _____________________________longueur d'onde dans le vide dont l'unité est le mètre (m)

#### - sa ____________________fréquence notée  (nu), qui ne dépend pas du milieu de propagation, dont l'unité est le ____________________ Hertz (______Hz).

#### La ______________________________période de vibration T (unité la seconde)  du rayonnement qui est égale à _______________l'inverse de sa fréquence :

#### La relation entre la longueur d'onde dans le vide, la célérité de la lumière dans le vide, la fréquence rayonnement et sa

#### période de vibration de l'OEM est:

#### Dans le vide, une onde électromagnétique (OEM) se déplace avec une célérité c = ___________________ ___________________m.s-1.

#### Une onde électromagnétique de longueur d'onde ' ', de fréquence ' ' et de célérité 'c' dans le vide  (c = 3,00x108 m.s-1  possède une énergie E, produit de la constante de Planck 'h' par sa fréquence ' '.  Dans le cas ou l’OEM se déplace  dans le vide son énergie est :

#### unités : E en joule (J),  h = 6,62.10-34 J.s, T période de l'onde électromagnétique(s); ' ' fréquence (Hz) ; 'c' célérité (m.s-1).

#### L’énergie d’une OEM étant très faible on utilise souvent l’électronvolt(eV)  comme unité d’énergie.

#### 1 eV = 1,60x10-19  J.

Exercice : lire la fiche méthode de résolution d’un exercice. puis déterminer la période T et la fréquence d’une radiation de couleur bleue de  longueur d’onde = 432 nm. Calculer son énergie en joule puis en électronvolt.

I-2 les différents types de rayonnement

#### a) On distingue plusieurs types d'OEM en fonction de leur fréquence ou longueur d'onde dans le vide. Par classement croissant de fréquence et donc d'énergie on a :

#### -

#### les ondes radio

#### - les micro-ondes

#### - les infrarouges

#### - les rayonnements visibles

#### - les ultraviolets

#### - les rayons X

#### - les rayons gamma ( )

#### b) de nombreuses particules (noyaux d'hélium, protons, neutrons) se déplacent dans le vide interstellaire.  On les appelle les astroparticules. Elles constituent ce qu'on appelle le rayonnement cosmique.

### I-3 d'ou proviennent les rayonnements et comment les détecter?

Tableau donnant le type et la source de rayonnement reçu sur Terre:

| types de rayonnement | sources de rayonnement | détecteurs |
| --- | --- | --- |
| rayon gamma | pulsars (étoile en fin de vie) réactions nucléaires au sein des étoiles | compteur Geiger, plaque photographique |
| rayons X | étoiles à neutrons, naines blanches | plaque photographique |
| ultra-violet, visibles, infrarouges | étoiles chaudes | ultra-violet: le télescope (EIT de SoHO par exemple) visibles: œil, capteur CCD dans les appareils photos infrarouges: pyromètre, bolomètre |
| micro-ondes | gaz froids, nuages de poussières du milieu interstellaire | radar, antenne de télévision |
| ondes radio | nuages de gaz froids, supernovae, galaxies, big bang | antenne radio |
| particules chargées comme les muons | désintégration de particules (les pions) dans la haute atmosphère terrestre | chambre à brouillard |
| particules alpha béta | désintégration de noyaux radioactifs | compteur Geiger, (animation sur le compteur Geiger) |

### I-4 absorption des rayonnements dans l'atmosphère terrestre

Clique sur l’animation: l'effet de serre

Le rayonnement UV est presque totalement absorbé par l'atmosphère terrestre et notamment par les gaz:

- dioxygène (O2)

- ozone (O3)

- protoxyde d'azote (N2O)

Les IR sont absorbés par les gaz à effet de serre comme:

- le dioxyde de carbone (CO2)

- l'eau sous forme vapeur

- le méthane (CH4)

Le  soleil envoie vers la Terre un flux de particules, le vent solaire,  qui est dévié vers les pôles par le champ magnétique terrestre. Ces particules excitent les molécules présentes dans l'atmosphère. Celles ci en se désexcitant produisent des aurores polaires.

Exercice :

1) Quelle est la relation entre la puissance sufacique Ps(W/m2), la puissance P et la surface S ?

2) Quelle est la relation entre l’énergie E et la puissance P ?

3) Quelle est l’énergie reçue par la Terre en une journée par m2 de surface ?

4) Quels sont les 4 types de rayonnement émis par le soleil ?

5) Quelle est la principale source du réchauffement de l’atmosphère ?

Réponse

4)	- la lumière blanche

- les infrarouges (IR)

- les ultra-violets (UV)

- des particules (le flux de particule est appelé le vent solaire)

## II) les ondes mécaniques

### II-1 définition d'une onde mécanique progressive

Clique sur l’animation onde longitudinale ou transversale.

A compléter avec les mots : perturbation, vide, matériel, propagation, d’énergie.

#### Une onde mécanique progressive correspond au phénomène de_______________________propagation d'une ____________________ perturbation dans un milieu ____________matériel , modifiant temporairement ses propriétés (vitesse, position, énergie). Après le passage de la perturbation le milieu reprend ses propriétés initiales. Il n'y a pas transports de matière mais transport________________ d'énergie (vidéo).  Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le _______________vide

Exercice : quelle est la différence fondamentale entre les OEM et les ondes mécaniques ?

Les OEM peuvent se déplacer dans le vide.  en Effet entre le soleil et la Terre il y a du vide or la Terre reçoit les OEM produites par le soleil.Une onde mécanique ne peut se déplacer dans le vide: elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager.

### II-2 exemples d’ondes dans la matière

Voici quelques exemples d'ondes dans la matière avec des effets plus ou moins dévastateurs.

- la houle: il s'agit d'une onde mécanique en 2 dimensions car elle se propage à la surface de l'eau. Lors des tempêtes elle peut créer des dégâts importants.

Clique sur l’animation: ondes sismiques (Claude Perrin)

- les ondes sismiques: elles sont créées au cours d'un déplacement de la croute terrestre. Les dégâts sur les bâtiments peuvent être importants. Le foyer du séisme correspond à la source de l'ébranlement. L'épicentre est le point à la surface de la Terre situé à la verticale du foyer. La magnitude mesure l'énergie dégagée par le séisme. On utilise  l'échelle de Richter pour indiquer la valeur de la magnitude.

Tableau de valeur de magnitude (source wikipédia)

| Description | Magnitude | Effets | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | Moins de 1,9 | micro tremblement de Terre | 8 000 par jour |
| Très mineur | 2,0 à 2,9 | Généralement non ressenti mais détecté/enregistré. | 1 000 par jour |
| Mineur | 3,0 à 3,9 | Souvent ressenti mais causant rarement des dommages. | 49 000 par an |
| Léger | 4,0 à 4,9 | Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Dommages importants peu communs. | 6 200 par an |
| Modéré | 5,0 à 5,9 | Peut causer des dommages majeurs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Cause de légers dommages aux édifices bien construits. | 800 par an |
| Fort | 6,0 à 6,9 | Peut être destructeur dans des zones allant jusqu'à 180 kilomètres à la ronde si elles sont peuplées. | 120 par an |
| Majeur | 7,0 à 7,9 | Peut provoquer des dommages modérés à sévères dans des zones plus vastes. | 18 par an |
| Important | 8,0 à 8,9 | Peut causer des dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. | 1 par an |
| Dévastateur | 9,0 et plus | Dévaste des zones de plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. | 1 tous les 6 ans environ 10 |

Clique sur l’animation: ondes sonores planes (ostralo.net). Qu’est-ce-qui produit un son ?

A compléter avec les mots : haute, déplacent, perturbation, densité,

- les ondes sonores: un son est produit par une _______________________perturbation qui fait se déplacer la matière de part et d'autre de sa position d'équilibre. Par exemple des couches d'air au passage de l'onde sonore se ____________________________déplacent et transmettent ce déplacement aux autres couches d'air. Cette perturbation va créer des zones de grande _____________________densité de particules et donc de __________________haute____________ pression. Inversement les zones de faible densité de particules correspondront à une pression faible.

### II-3 exemples de détecteurs d'ondes mécaniques

- Pour détecter les séismes on utilise un sismomètre. Clique sur l’ animation d'un sismomètre (CEA) et explique son fonctionnement.

Lorsque le sol bouge le bâti se déplace alors que la masse du fait de son inertie reste immobile. L'aimant solidaire du bâti se déplace par rapport à la bobine se qui créé un courant électrique amplifié, traité par le boitier de numérisation. Le signal est envoyé vers un satellite de surveillance par l'intermédiaire d'une antenne.

Pour détecter les ondes sonores on utilise un microphone (clique sur l’animation).

A compléter avec les mots : vibrations électriques, aimant, bobine, membrane, même, vibrations sonores, tension électrique.

Le microphone convertit les _______________________vibrations sonores  de fréquence f en ____________________________vibration électrique de __________________même_______________________________ fréquence.

Comment? Les forces de pression exercées par les couches d’air déplace la _________________membrane du microphone. Une _____________________bobine de fil électrique  est reliée à la membrane. Elle entoure un _____________aimant fixe. Le déplacement de la bobine au voisinage d'un aimant créé une ____________________________tension électrique de même fréquence que le son.

### Programme officiel

Observer

Ondes et matière

Les ondes et les particules sont supports d’informations.

Comment les détecte-t-on ? Quelles sont les caractéristiques et les propriétés des ondes ?

Comment réaliser et exploiter des spectres pour identifier des atomes et des molécules ?

| Ondes et particules Notions et contenus | Compétences exigibles |
| --- | --- |
| Rayonnements dans l’Univers Absorption de rayonnements par l’atmosphère terrestre. | Extraire et exploiter des informations sur l’absorption de rayonnements par l’atmosphère terrestre et ses conséquences sur l’observation des sources de rayonnements dans l’Univers. Connaître des sources de rayonnement radio, infrarouge et ultraviolet. |
| Les ondes dans la matière Houle, ondes sismiques, ondes sonores. Magnitude d’un séisme sur l’échelle de Richter. Niveau d’intensité sonore. (vu au chapitre suivant) | Extraire et exploiter des informations sur les manifestations des ondes mécaniques dans la matière. Connaître et exploiter la relation liant le niveau d’intensité sonore à l’intensité sonore. (vu au chapitre suivant). |
| Détecteurs d’ondes (mécaniques et électromagnétiques) et de particules (photons, particules élémentaires ou non). | Extraire et exploiter des informations sur : - des sources d’ondes et de particules et leurs utilisations ; - un dispositif de détection. Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un capteur ou un dispositif de détection. |

Préparer le DS

1) Qu’est-ce-qui caratérise une OEM ?

2) Quell est la relation entre longueur d’onde, période T et célérité de l’onde ?

3) Quelle est la valeur de la célérité d’une OEM dans le vide ?

4) Que vaut l’énergie d’une OEM ?

5) Quels sont les 2 types de rayonnement ?

6) Citer 3 types d’ondes mécaniques.

7) Quelle est la différence fondamentale antre une OEM et une onde mécanique ?