# Chapitre 5: cinématique et dynamique newtoniennes

# Bac blanc 2013

I) la ballade en voiture.

Antoine conduit sa voiture.

L’automobilisteaborde un virage circulaire de rayon R = 25 m à une vitesse constante de valeur v = 36 km.h-1.

La figure qui suit représente 20 positions du centre d’inertie du système {Antoine + voiture} au cours de son mouvement.

1) L’automobiliste est animé d’un mouvement circulaire et uniforme. Trajectoire circulaire et vitesse constante.

2) Valeur de la vitesse de l’automobiliste : v = 36 / 3,6 = 10 m.s-1.

3) 4) et 5)Voir figure ci-dessous pour les tracés.

Echelle des vitesses : 3 cm pour 10 m.s-1.représenté par 1,0 cm soit ∆v = 3,3(3) m.s-1

Echelle de l’accélération : 3 cm pour 4,0 m.s-2.a = ∆v / ∆t = 3,3/ (2×0,417) = 4,0 m.s-2 soit un vecteur de 3,0 cm

6) =  donc de valeur nulleet est représentée par un vecteur de 3,0 cm de long soit aN = 4,0 m.s-2.

7) aN= v2/R  = 102 / 25 = 4,0 m.s-2. Résultat précédent confirmé.

II)Première misère : la panne !

III)Il ne manquait plus qu’un carreau !

1) Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen c’est-à-dire qu’on peut y appliquer les lois de Newton (elles sont valables dans ce référentiel).

2) Le système {voiture A+ voiture B}est considéré comme pseudo isolé :

a) Σ =  = (les forces se compensent) donc   est un vecteur constant : la quantité de mouvement se conserve.

b) D’après 2)a)  +  =

3) a) pA= : mA .vA  = 1840 × 45/3.6 = 2,3 × 104 kg.m.s-1

pB=   mB .vB  = 1800 × 50/3.6 = 2,5 × 104 kg.m.s-1

b)

(2,5 × 104 ; 2,3 × 104) coordonnées en kg.m.s-1

4) a) La valeur du vecteur quantité de mouvement  :  pC =

=  = 3,4× 104 kg.m.s-1

Sa direction, représentée par l’angle α, prise par rapport à l’axe vertical (Oy) : tan  = pB/pA = 2,5/2,3 d’où = 47°

La direction par rapport à (Oy) du vecteur vitesse  du système après le choc est la même que   (vecteurs colinéaires)

b) L’angle de la direction indiquée est supérieur = 47°sur le croquis. L’expert a raison de douter de la valeur de la vitesse vB déclarée.

# Text boxes

Intervalle de temps entre deux positions successives : 417 ms.