« L'énergie est, en sciences physiques, une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Dans le Système international d'unités (SI), l'énergie s'exprime en joules (J). »

Source : Wikipédia

I.L’énergie cinétique

Des crash-tests sont régulièrement réalisés par les concepteurs de voiture pour tester et améliorer les conditions de sécurité des utilisateurs.

Visualiser la vidéo suivante pour voir en quoi cela consiste :

https://www.youtube.com/watch?v=Nb8fRCtU5ks

On imagine les 6 crash-tests suivants de véhicules contre un mur :

| Crash-test | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| véhicule | Voiture A de masse m = 420 kg | Voiture B de masse m = 840 kg |
| vitesse | 30 km/h | 60 km/h | 90 km/h | 30 km/h | 60 km/h | 90 km/h |

- A votre avis, pour quel crash-test les dégâts seront les plus importants ? Les moins importants ? De même importance ?

- Les dégâts dépendent directement de l’énergie cinétique de la voiture au moment du choc, définie par la relation suivante :

où m est la masse de l’objet (en kg) et v sa vitesse (en m.s-1)

Calculer l’énergie cinétique de la voiture dans les 6 situations.

- Finalement, peut-on dire que :

- si la vitesse d’une voiture double, les dégâts lors d’un choc sont deux fois plus importants ?

- si une voiture est deux fois plus lourde, les dégâts lors d’un choc sont deux fois plus important ?

II.L’énergie potentielle de pesanteur

On imagine la situation schématisée ci-dessous :

- Quelle est l’énergie cinétique de la voiture dans la position A ? dans la position B ?

- A votre avis, la voiture possède-t-elle la même quantité d’énergie dans les deux positions ? Justifier.

- A votre avis, quels sont les paramètres qui influence l’énergie potentielle de pesanteur, énergie liée à la position de la voiture ?

# Text boxes

Energie cinétique et Energie potentielle de pesanteur