Activité documentaire n°2 : Energies dans l’habitat

- Activité n°1 : Etude du document « L’énergie dans tous ses états »

Lire l’article en annexe n°1 et répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les énergies dites primaires (préciser celles qui sont renouvelables) ?

- Qu’est-ce qu’un convertisseur énergétique ?

- A partir de la figure 2 de l’article, situé les appareils suivants : éolienne, chauffe-eau solaire, panneau photovoltaïque, poêle à bois.

- Citer 3 formes de stockage de l’énergie en donnant un exemple d’application.

- Activité n°2 : Ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans l’habitat

- Compléter le tableau suivant :

| Utilisation | Exemple d’appareil | Puissance moyenne | Période d’utilisation | Fréquence d’utilisation | Consommation énergétique moyenne par an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage | Chaudière à gaz | 10 kW | 180 jours | 10 h/jours |  |
| Eau chaude sanitaire | Ballon électrique |  | 336 jours | 2 h/jours | 1680 kWh |
| Eclairage | Lampe basse consommation fluo compact | 25 W | 336 jours | h/jour | 42 kWh |
| Cuisine | Micro-ondes |  | 336 jours | 1,5 h/semaine | 108 kWh |
| Electroménager | Aspirateur | 2200 W | 336 jours | h/semaine | 211,2 kWh |
| Loisir | PC de Bureau | 75 W |  | 4 h/jour | 72 kWh |

- Associer les puissances suivantes 5 W, 100 W, 1500 W, 2,5 kW, 12 kW aux appareils domestiques du tableau :

| Sèche-linge | Poêle à bois | Ordinateur | Sèche-cheveux | Radio réveil |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Activité n°3 : Réalisation d’un bilan énergétique d’un chauffe-eau électrique

Sur la page suivante, se trouve la documentation technique que vous avez reçu de la part d’un commercial d’une société qui distribue des chauffe-eau électriques.

Vous hésitez entre les 3 modèles de verticaux : le 100 litres, le 150 litres et le 200 litres. Afin de vous aider à choisir, vous décidez de réaliser un bilan énergétique.

- Schématiser le bilan énergétique en faisant apparaître les formes d’énergies consommée, utile et perdue.

- D’après vous où passe l’énergie perdue?

- Calculer, en secondes, les temps de chauffe de la totalité de l’eau.

- Calculer en joules, l’énergie consommée par les 3 chauffe-eau pour chauffer l’eau de 15 °C à 65 °C.

- L’énergie nécessaire pour chauffer un litre d’eau de 15 °C à 65 °C est de 209.103 J. Calculer, en joules, l’énergie utile pour chauffer la totalité de l’eau de chaque chauffe-eau.

- En déduire dans chaque cas l’énergie perdue.

- Calculer le rendement ( de chacun de ces 3 chauffe-eau. Quel est celui qui présente le meilleur rendement ?

- Est-ce que cette information vous suffit pour choisir votre chauffe-eau ? Pourquoi?

# Text boxes

Annexe n°1