| Habitat | Chapitre 1 : Energie et puissance électrique |
| --- | --- |

## I) L’énergie E

### I-1 définition de l’énergie

L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. C'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système. Elle se note   E. Le travail produit au cours de la  consommation d’énergie est noté    W. L’énergie E et le travail W ont pour unité légale le                   joule symbole       J.

Un appareil qui consomme une puissance de 1 watt(W) pendant une seconde(s) absorbe une énergie d’ 1 joule(J) : 1W.s = 1 J

Suivant les usages , on utilise d'autres unités :

| Autre unité d’énergie | Equivalence avec les joules | Pour quel usage ? |
| --- | --- | --- |
| Kilowattheure (kWh) | 1kWh = 3,6x106 J | 1 Wh est l’énergie nécessaire pour faire fonctionner un appareil neccessitant un puissance de 1 kW = 1000W pendant une heure (1 kWh coute environ 10 centimes d’euro facturé par EDF) |
| Tonne équivalent pétrole (tep) | 1tep=4,2x1010 J | En économie, 1tep représente la quantité d’énergie dégagée par la combustion d’une tonne de pétrole. |
| Electronvolt (eV) | 1eV = 1,6x10-19J | En physique atomique, 1 eV représente l’énergie cinétique acquise par un électron lorsqu’il est accéléré depuis le repos par une tension d’un volt. |
| Calorie (cal) | 1cal = 4,18 J | En diététique, 1 cal représente l’énergie nécessaire pour élever la température d’1 g d’eau de 1 degré. |

### I-2 les différentes formes d’énergie

Il existe diverses formes d’énergie :

- l’énergie                   mécanique existant sous deux formes essentiellement

l’énergie                               cinétique (Ec) qui augmente avec la vitesse et la masse du système

l’énergie                                      potentielle de pesanteur Ep qui augmente avec l’altitude et la masse du système

- l’énergie                         chimique que possèdent des réactifs qui, au cours de réactions chimiques, vont fournir  de l’énergie thermique par exemple

- l’énergie                         thermique produite par un appareil de chauffage

- l’énergie                         électrique fournie par l’EDF qui va permettre de faire fonctionner une machine à laver, un ordinateur etc..

- l’énergie                      rayonnant produite par une lampe

- l’énergie                      nucléaire produite par une centrale nucléaire (convertie en énergie électrique fournie aux installations domestiques).

## II) La Puissance P

### II-1 définition de la puissance P

#### Soit un système quelconque échangeant (recevant ou fournissant) une puissance avec un autre système.

#### La puissance P échangée par le  système, est le rapport de l’             énergie échangée

#### par la              la durée  pendant laquelle s’effectue cet échange :

#### Unité légale : la puissance en                          Watt (W), l’énergie en                                       joule(J)

#### la durée en                           seconde (s).

#### L’énergie échangée E(J) est le produit de la                          puissance P(W)      échangée par la                           durée (s) de l’échange :

Dans l’habitat l’énergie E est exprimée en kilo Watt heure (kWh). L’’énergie en joule correspondant à une énergie E = 1 kWh = 3,6x106 J   (à démontrer).

Exercice 1 : soit deux haltérophiles soulevant chacun une masse m = 100 kg d’une hauteur de 2 mètres. L’énergie fournie vaut E = 2 kJ. Le premier soulève cette masse en une durée t = 1 s le second en une durée t = 1,5 s. Calculer puis comparer les puissances P1 et P2 fournies par chacun des haltérophiles.

Conclusion : Pour la même énergie E échangée,  plus la durée d’échange est faible plus la puissance est grande.

Une machine de forte puissance produit une grande énergie en peu de temps !

Exercice 2 : pour fonctionner, un lave-linge nécessite une puissance P = 3000 W. La durée de fonctionne pendant est t = 2 heures. Calculer l’énergie E consommée en kW.h puis en joule. Sachant que le lave-linge est utilisé 100 fois par an et qu’EDF facture 13 centimes d’euro par kwh d’énergie consommée, calculer le coût d’utilisation de l’appareil par an.

### II-2 puissance et énergie mises en jeu dans l' habitat

Les principales formes d’énergie utilisées dans l'habitat sont:

- l'énergie                    électrique pour les appareils électroménagers ou le chauffage

- l'énergie                           thermique (chaleur) pour le chauffage

- l'énergie                            lumineuse pour l'éclairage

Exercice 3 : calculer l’énergie dépensée en kWh par an, par un utilisateur utilisant une console de jeux de puissance P = 180 W,  1 heure par jour.

## III) Conservation de l’énergie et rendement énergétique

### III-1 principe de conservation de l’énergie

#### L’énergie Ea absorbée par un système est égale à la somme de l’énergie                    utile Eu produite et de l’énergie

#### perdue Ep par ce système :

#### Ea =                        Eu + Ep

#### L’énergie est le produit de la puissance par la durée (.

#### On peut écrire également le principe de conservation de la puissance :

#### P(absorbée) = P(utile) + P(perdue)

#### Pa = Pu + Pp  (à démontrer)

On peut  représenter le schéma du bilan des puissances ou d’énergies de la façon suivante:

En règle générale l’énergie perdue se trouve sous forme

d’énergie thermique.

Exemple :

Pour le batteur électrique le principe de conservation s’écrit :

Ec(énergie          électrique) = Eu(                  travail mécanique)+Ep(                                          énergie thermique                                      )                      )

Exercice : dessiner le schéma du bilan d’énergie pour  les  4 objets suivants .On donnera le nom de la forme  d’énergie qu’ils reçoivent, qu’ils produisent et qu’ils perdent. Ecrire  l’équation correspondant à la conservation de l’énergie.

- lampe électrique

- lave-vaisselle

- chaudière au fioul

- ordinateur

### III-2 rendement d’un appareil

#### Le rendement ‘r’  d’un appareil est égal au rapport de l’énergie                      utile Eu sur                                        l’énergie absorbée Ea:

#### Un rapport de même unité est sans unité par conséquent le rendement n’a pas d’unité

#### Le rendement est le rapport de la puissance utile sur la puissance absorbée.

Exercice :

Une chaudière fournit 100 kW à l’eau de chauffage. C’est sa puissance nominale (ou puissance utile) indiquée par le fabricant. En fait, pour fournir 100 kW, la chaudière a dû recevoir 108 kW, car elle a des pertes.

1) Quelles sont les valeurs de la puissance utile Pu, de la puissance absorbée Pa et de la puissance perdue Pp

2) Calculer le rendement r de la chaudière.

# Text boxes

Pu :puissance utile