ds chapitre 1 et 2

Ex 1

Le solaire thermique

Annexe A – Panneau solaire : Principe de fonctionnement

Figure 1

Fonctionnement :

[...] des tuyauteries de couleur sombre (absorbeur), intégrées dans des panneaux emprisonnant

l’énergie grâce à un vitrage et une isolation adaptés, transmettent à l'eau (circuit direct) ou au

liquide caloporteur (circuit à échangeur) qu'elles contiennent la chaleur absorbée. Le vitrage

laisse pénétrer la lumière solaire et minimise les pertes par rayonnement infrarouge de l'absorbeur en utilisant l'effet de serre tout en limitant les pertes de chaleur avec l'air ambiant. Le capteur solaire est d'autant plus performant que le revêtement de l'absorbeur aura un coefficient d'absorption élevé et un coefficient d'émission faible. Les matériaux qui présentent ces caractéristiques sont dits « sélectifs ». Les performances du capteur sont encore améliorées en isolant la face arrière du module. [...] Un ballon d'eau chaude accumule et préserve cette eau chaude puis la restitue à la demande. Une pompe/ circulateur et un système de vannes assurent la régulation de l'installation et l'optimisation de la production de chaleur selon l'ensoleillement. On s’intéresse dans cette partie à la production d’eau chaude par un panneau solaire thermique. Description du panneau thermique : Simplement décrit, un panneau solaire thermique est une boîte noire mate isolée, coiffée d’une vitre. À l’intérieur se trouve un serpentin de même couleur à travers lequel circule un fluide caloporteur avec un débit modulable. Le rayonnement solaire absorbé par le panneau chauffe le liquide caloporteur.

1)  À l’aide de l’Annexe A expliquer pourquoi le corps du panneau est noir mat.

2)  Justifier la nécessité de la vitre transparente. Préciser la nature du rayonnement piégé par l’absorbeur.

3) Quel est l’intérêt d’un circuit en serpentin pour le fluide caloporteur?

Fonctionnement du panneau thermique

Dans les conditions d’étude, la puissance solaire surfacique PS  reçue au niveau du sol est de PS = 800 W/m2

4) Compléter le schéma suivant

5)  Dans une première approche théorique, on suppose que le fond noir du panneau

absorbe toute la puissance solaire reçue au niveau du sol, puis qu’il la restitue.

Que vaut alors la valeur de cette puissance surfacique en watt/m2, notée Pfond ?

6) En supposant que le fond rayonne en respectant la loi de Stefan, calculer la température théorique, du fond du panneau, en kelvins, notée T puis en degrés

Celsius notée .

Loi de Stéphan :

PS : puissance surfacique en W/m2

T : température en  Kelvin (K)

On rappelle que T(K) = (°C)+273

Ex 2

Un four-grill de puissance P = 1500W (en fonctionnement grill) permet de cuire un poulet en 1h.30 minutes.

1) Rappeler la relation qui permet de calculer l’énergie E consommée par un appareil à partir de sa puissance P et de la durée d’utilisation t, en indiquant les unités du système international à utiliser.

2) Déterminer l’énergie électrique Ee nécessaire pour la cuisson de ce poulet, dans l’unité internationale puis en kWh.

3) Hors abonnement, le prix TTC du kWh d’électricité est voisin de 0,13 euro. Quel est le coût de l’énergie électrique pour la cuisson du poulet ?

Ex 3

Un chauffe-eau électrique à un volume V = 150 L.

1) que signifie que la capacité thermique massique de l’eau vaut c(eau) = 4,2 x 103 J. kg-1.K-1 ?

2) A quel type d’énergie correspond l’énergie utile Eu et l’énergie consommée EC par le chauffe-eau électrique ?

3) Donner la définition du rendement du chauffe-eau électrique

4) Calculer la variation d'énergie interne = Q de l’eau lorsqu’elle est chauffé de la température t1 = 10°C à t2 = 40 °C.

5) Sachant que le rendement r = 0,8, calculer en joule puis en kWh l’énergie électrique  Ee nécessaire pour chauffer l’eau du chauffe-eau (plein !).

Données : masse volumique de l'eau : 1,0 kg.L-1

Ex 4

1) La température d’un mur de briques pleines exposé au soleil passe de t1 =14 °C à t2 = 35 °C.

a. Sous quelle forme le mur emmagasine-t-il de l’énergie ?

b. La masse du mur étant de  m = 13 000 kg, calculer sa variation d’énergie interne (.

2) La nuit la température du mur passe de t1 =  35 °C à t2 =  12 °C en 12 heures.

a. Calculer l’énergie Q cédée par le mur. (Réaliser/1)

b. Calculer la puissance moyenne P transférée.

Données : cbrique = 840 J.kg–1.°C–1

3) Rappeler les définitions des 3  modes de transferts de chaleur. Donner pour chacun des modes un exemple d’appareil produisant ce type de chaleur.

Correction

ex 1

1) le corps est mat de manière à absorber un max de rayonnement solaire.

2) Le vitrage laisse pénétrer la lumière solaire et minimise les pertes par rayonnement infrarouge de l'absorbeur en utilisant l'effet de serre tout en limitant les pertes de chaleur avec l'air ambiant.

3) Plus la longueur est importante plus la quantité de chaleur captée par le fluide est importante.

4)

5) Pfond = PS = 800 W/m2

6)

T(K) = (°C)+273

(°C) = T-273 = 345-273 = 72 °C

Ex 2 :

1) E = P x t

2) E = P.t = 1500W.(3600+1800)s  = 8,1x106 J

E = 1,5kW.1,5h = 2,25 kWh

3) Comme le prix TTC du kWh d’électricité est voisin de 0,13 euro, il suffit de faire un produit en croix ou une multiplication :   1 kWh ((  0,13 euro

2,25 kWh ((     Prix

Prix  = 2,25 x 0,13 / 1 = 0,29 euro

Ex 3

1) il faut une énergie de 4,2x103 J pour élever de 1°C une masse  m = 1 kg d’eau.

2)  L’énergie utile est l’énergie thermique Q, l’énergie consommée Ec est l’énergie électrique.

3) le rendement est le rapport de l’énergie utile sur l’énergie consommée r = Eu/Ec = Q/Ee

4) = Q  = m.c(eau).(t2-t1) = 150x4,2x103x(40-10) = 1,9x107 J

5) Ee = Q/r = 1,9x107/0,8 = 2,4x107 J

Ee = 2,4x107/3,6x106 = 6,7 kWh

ex 4

1. a. Le mur emmagasine l’énergie sous forme d’énergie interne.

b. La variation d’énergie interne du mur est : ΔU = Q = m . c . Δθ ; ΔU = 141 MJ.

2. a. L’énergie cédée par le mur ΔU’ = Q’ = m . c . Δθ’ ; ΔU’ = 128 MJ.

b. P = 1.28 × 108 ⁄ (12 × 3 600) = 2,96 kW.