1ère STIDD  SIN            TP n°6  		NOM

I Accumulation de  chaleur par diverses substances

On dispose de trois substances différentes de masse identiques égale à 200g qui  sont portés à la température de 80°C à l 'étuve

Poids calibré                 galets			eau

On place chacune des trois substances dans un grand calorimètre contenant 400mL d'eau froide

On mesure à l' aide du thermomètre électronique  la température initiale dans chaque calorimètre θI= 23 °C puis les températures atteintes à l’équilibre θF

1- Compléter le tableau

2-Quelle est la substance qui accumule le plus d énergie et celle qui en accumule le moins?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II Energie thermique accumulée par l 'eau en fonction de sa masse

On désire chauffer une masse m d'eau. On dispose d'un thermoplongeur (résistance chauffante) qui alimenté par un générateur de tension continue va transformer l 'énergie électrique reçue en énergie thermique (chaleur) 			W élec= Q (chaleur)    EFFET JOULE

1 -Compléter le schéma (le joule-mètre mesure  l'énergie électrique absorbée par le thermoplongeur) appeler le professeur

U							NOM

2- Mettre 160g d eau dans le petit calorimètre ( Ne pas oublier la tare à la pesée)

3- Réaliser le montage suivant en positionnant le thermoplongeur dans le calorimètre:

On pré-règlera le générateur de tension à U= 7V puis on le mettra à l'arrêt.

3- Mesurer la température initiale de l 'eau θI.=..................................

4- Mettre sous tension le générateur de tension et déclencher le joule-mètre ( en position J)

5 - Remuer l 'eau dans le calorimètre puis quand  la température θ = θI+ 5°C ( soit ∆θ =5°C) arrêter le Joule-mètre et relever la valeur de l 'énergie W 160g=..............................................................

6- Recommencer l 'expérience avec 120g d 'eau et déterminer l 'énergie W 120g=................................................

7- Comment varie l 'énergie accumulée en fonction de la masse d'eau?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III Energie thermique absorbée par l 'eau en fonction de la variation de température

On conserve le montage précédent:

1- Mettre 120g d eau dans le petit calorimètre

2-Mesurer la température initiale de l 'eau θI.( tableau ci dessous)

3- Mettre sous tension et déclencher le chronomètre du Joule-mètre ( en position t)

4 - Remuer l 'eau dans le calorimètre et relever la température θ toute les 15 s

On remplira la colonne température du tableau ci dessous		θI=......................

| t | Θ température en °C | ∆θ = Θ - θI | W (J) à calculer |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 135 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |

5- Relever à l' aide du Joule-mètre les valeurs de U (tension aux bornes du thermoplongeur) I ( intensité du courant circulant dans le thermo plongeur et P (puissance dissipée par effet Joules par le thermo plongeur). En déduire la valeur de la résistance du thermoplongeur R

U==................................................I==................................................P==................................................R=...........................................

6- Rappeler la relation entre l 'énergie et la puissance. ...................................................puis compléter le tableau ci dessus

8- Tracer la courbe de W en fonction de ∆θ sur Excel

( on donnera l 'équation de la courbe de tendance)

9- Comment varie l 'énergie absorbée en fonction de la variation de température?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10- Donner une expression de la chaleur Q fournie par la résistance en fonction de R et I.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Text boxes

Accumulation d 'énergie thermique

P1erartie

thermoplongeur

R

Compétences évaluées:

S’approprier:                              	Analyser: 3:	     5		Réaliser:3:	       4

Valider	:2:          4:		Communiquer:		Maîtriser:

Générateur

26 °C

29°C

41 °C