Un chauffe-eau électrique (ou cumulus) permet à une habitation de disposer d'une réserve d'eau chaude par la présence d'un thermoplongeur (résistance) baignant dans l'eau. Par « effet Joule », la résistance transforme l’énergie électrique reçue en énergie thermique, qu’elle cède à l’eau. Grâce à cette énergie thermique reçue, l’eau voit son énergie interne et donc sa température augmenter.

Problème : Comment varie la température de l’eau en fonction de l’énergie thermique reçue ? Autrement dit quelle est la relation mathématique entre l’énergie thermique reçue, notée Q, et la variation de température de l’eau notée Δθ (= θ - θinitiale) ?

Protocole expérimental :

Pour modéliser le chauffe-eau, on utilise un calorimètre. Une double paroi emprisonnant de l’air permet d’isoler thermiquement son contenu et de limiter les pertes d’énergie vers l’extérieur.

- Verser 500 mL d’eau dans le calorimètre avec une fiole jaugée (attention ne rien verser dans la double paroi !)

- Réaliser le montage ci-dessous, générateur de tension éteint (ajouter le voltmètre en dernier, entre les bornes de la résistance).

- Vérifier que la résistance et l’extrémité du thermomètre sont bien immergées dans l’eau.

Attention ! ne jamais faire fonctionner la résistance si elle n’est pas immergée.

- Mesurer la température initiale de l’eau : θinitiale = ……………

- Faire vérifier le montage par le professeur avant de mettre le générateur en marche.

- Mettre le générateur en marche et le re-régler rapidement afin que la tension affichée par le voltmètre soit égale à 12 V.

- Pendant 10 min, agiter régulièrement (et doucement !) l’eau et compléter le tableau ci-dessous en mesurant sa température toutes les minutes.

- Mesurer l’intensité I du courant qui traverse la résistance grâce à l’ampèremètre : I = ………….

Dispositif expérimental :

- Calculer la puissance fourni à la résistance chauffante grâce à la formule P = U×I : P =……………………

- En supposant que toute l’énergie électrique est convertie en énergie thermique (pas de pertes), en déduire l’énergie thermique Q reçue par l’eau Q= P×∆t  toutes les minutes (vous pourrez vous aider du tableur-grapheur Latis-pro pour faire ce calcul).

- Calculer la variation de température Δθ = θ - θinitiale (en °C) toutes les minutes (vous pourrez vous aider de Latis-pro pour faire ce calcul).

- Tracer la courbe Q = f(Δθ) représentant Q en fonction de la variation Δθ de température grâce à Latis-pro (voir la fiche d’aide pour le logiciel).

Résultats expérimentaux :

| Δt (en min) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (en J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θ (en °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δθ (en °C) = θ - θinitiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exploitation des résultats

- Quel type de courbe obtient-on ?

- Modéliser cette courbe. Ecrire l'équation de la courbe obtenue.

- Répondre au problème initial sous forme de synthèse.

- La relation théorique est Q = m x c x Δθ où m est la masse de l’eau (en kg) et c la capacité thermique massique de l’eau (en J.kg-1.°C-1). C’est cette grandeur qui caractérise la capacité de l’eau à «accumuler » de l’énergie.

A l’aide de la masse m de l’eau versée dans le calorimètre et de l’équation obtenue, en déduire la valeur expérimentale cexp de la capacité thermique massique de l'eau.

- La capacité thermique massique théorique de l’eau est cthéo = 4180 J.°C- 1.kg- 1.

Calculer l'écart relatif entre la valeur expérimentale et la valeur théorique de la capacité thermique massique : écart relatif (en %)= || x 100

- Analyser le résultat de façon critique en donnant des raisons expliquant la différence observée entre la valeur théorique et la valeur expérimentale.

# Text boxes

Fonctionnement d’un chauffe-eau électrique

calorimètre

résistance de 6 Ω (thermoplongeur)

générateur de tension réglé sur 12V

agitateur

représente un multimètre en mode ampèremètre. Cet appareil permet de mesurer l’intensité I du courant qui le traverse. Choisir les bornes « 10A » et « COM » et sur l’appareil sélectionner le calibre « 10A » en mode continu.

représente un multimètre en mode voltmètre. Cet appareil permet de mesurer la tension U entre les bornes de la résistance qui chauffe l’eau. Choisir les bornes « V » et « COM » et sur l’appareil sélectionner le calibre « 20V » en mode continu.

représente le générateur de tension. Cet appareil permet de fournir l’énergie électrique à la résistance. Le prérégler sur 12 V puis l’éteindre.