TP noté 1STI2D 29/01/2018

A) Loi de mailles ou loi d’additivité des tensions

1) Dessiner sur le schéma les voltmètres, avec leur bornes,  permettant de mesurer les tensions UAB, UBC et UCD .Quel calibre aller vous choisir sachant que  le générateur de tension continu doit être réglé sur 6 V ? Positionner le sélecteur des voltmètres sur le calibre choisi.

2) Indiquer les tensions UAD, UAB, UBC et UCD  par des flèches appropriées sur le schéma.

3) Régler le générateur sur la position 6 V continu

Appel 1

4) Attention : interdit d'allumer le générateur avant que le professeur ai vérifié le montage !!!

A partir du schéma ci-contre, effectuer le circuit (choisir R1=47 Ω, R2=100 Ω, R3=220 Ω).

Le montage sur votre table doit être le reflet exact du schéma sinon il ne sera pas vérifié !

Appel 2

5) Mesurer à l'aide d'un voltmètre les tensions UAD ,UAB, UBC et UCD .. Noter les valeurs en arrondissant au centième de Volt près :

UAD =

UAB =

UBC =

UCD =

Quelle est la tension aux bornes d’un fil ? Que dire des tensions aux bornes de R2 par rapport à la tension aux bornes de R3 ?

6) Énoncer la loi des mailles, aussi appelée loi d’additivité des tensions en prenant comme exemple la maille ABCD. La loi des mailles est-elle vérifiée ici ? Le démontrer par un calcul.

Appel 3

B) Loi des nœuds au nœuds B

7) Dessiner sur le schéma l’ ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant I1 fourni par le générateur et l’ ampèremètre permettant de mesurer l’intensité I2 dans la résistance R2. Indiquez les bornes des ampèremètres.  Dessiner sur le circuit les courants I1 I2 et I3. Régler le calibre des ampèremètres sur 200 mA continu. Effectuer le montage.

Appel 4

8) Mesurer les intensités des courants et inscrire leur valeur ci-dessous dans l’unité légale :

I1 =

I2 =

Enoncer la loi des nœuds  au nœuds B. En déduire la valeur de l’intensité I3 du courant :

I3 =

Appel 5

C) Puissance dans un circuit

9) Calculer les puissances fournies par le générateur et celle reçues par les résistances

Attention !

1) la formule pour chaque valeur de puissance

2) le calcul)

Pg =

P(R1) =

P(R2) =

P(R3) =

Quelle relation existe-t-il entre ces puissances ?

Appel 6

|  | Groupes |
| --- | --- |
| nom des élèves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| réglage Calibre voltmètre | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Flèche des tensions | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Réglage du générateur | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schéma des voltmètres | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Appel 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage effectué correctement (nombres d'erreurs) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Appel 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAD = 6V UAB = 2,44 V UBC = 3,56 V UCD = 0V | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| tension nulle aux bornes d’un fil | * |  | * | * | * | * | * | * |
| U(R2) = U(R3) | * |  | * | * | * | * | * | * |
| loi des mailles énoncée et vérifiée UAB = UBC + UCB | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Appel 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schema des ampéremètres | * |  | * | * | * | * | * | * |
| sens des courants | * |  | * | * | * | * | * | * |
| réglage des calibres sur 200 mA continu | * |  | * | * | * | * | * | * |
| montage | **** |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Appel 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 = 51,8x10-3 A I2 = 35,6x10-3 A I3 = I1-I2 =16,2x10-3 A | *** |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Appel 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pg = UAD.I1 = 0,311 W P(R1) = UAB.I1 = 0,126 W P(R2) = UBC .I2 = 0,126 W P(R3) = UBC .I3 = 0,057 W | **** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| relation entre les puissances Pg = P(R1)+P(R2)+P(R3) | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| total (sur 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Correction: